## Slide 1: Устройство очистки газо-воздушных сред от наноразмерных аэрозольных частиц различного происхождения Инновационная идея
Гришин Андрей Геннадьевич
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
grishin.andrew@gmail.com
+7-903-816-04-10
Калужский региональный молодежный инновационный конвент
Обнинск 2011

## Slide 2: 1. Актуальность и новизна проекта
Актуальность проекта
Известно, что чем мелкодисперснее аэрозоли, тем глубже они проникают в дыхательные пути и, тем, следовательно, они опаснее для человека. Защитная способность организма недостаточна при попадании в легкие человека очень мелких частиц диаметром не более 1 мкм, которые отлагаются, главным образом, в альвеолярной ткани. До 70% аэрозолей, отложившихся в легких людей, пораженных силикозом, состоят из таких частиц [Хульквист Б., 1959].
Наночастицы могут длительное время находиться в воздухе во взвешенном состоянии и перемещаться воздушными потоками на большие расстояния.
Токсикологические исследования показали, что наночастицы могут потенциально влиять на здоровье человека [Oberdörster G 2000 Phil. Trans. Roy. Soc. London Ser. A 358 2719].
В этой связи необходимо создание высокоэффективных систем очистки воздуха от наноразмерных аэрохольных частиц.

## Slide 3: 1. Актуальность и новизна проекта
Актуальность проекта (продолжение)
21 век
Фильтрация от аэрозолей диаметром 10 нм

## Slide 4: 1. Актуальность и новизна проекта
Актуальность проекта (продолжение)
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью повышения экологической безопасности промышленных предприятий. В последние годы развитие фильтрационных материалов, используемых в аэрозольных фильтрах для очистки газовых сред от аэрозолей, достигло своего предела. Оно шло по пути уменьшения размера фильтрующих волокон. Сегодня дальнейшее уменьшение размера фильтрующих волокон становится экономически невыгодным дорогостоящим мероприятием. В связи с этим актуальна проблема поиска новых путей развития фильтрации, не за счет уменьшения размеров волокон фильтрующего материала, а за счет изменения свойств фильтруемой среды, воздействуя на нее различными методами.

## Slide 5: 1. Актуальность и новизна проекта
Новизна проекта
Предлагается воздействовать на очищаемую среду (воздух) - заряжать аэрозольные частицы воздуха и тем самым повышать эффективность улавливания аэрозольных частиц фильтроматериалом. Использование данного метода позволит защитить персонал и оборудование от представляющих наибольшую опасность наноразмерных аэрозолей, продлить эксплуатацию дорогостоящих фильтров тонкой очистки, как минимум в 2 раза, уменьшить эксплуатационные затраты на прокачку воздуха через высокоэффективные фильтры.
Цель проекта
Научно-техническое обоснование применения метода электрофизического воздействия на дисперсную среду в устройствах фильтрации газовых сред от наноразмерных аэрозолей различного происхождения.

## Slide 6: 2. План реализации проекта
Краткий план по реализации проекта в течение 1 года:
Исследование природы процессов электрической коагуляции и аэроионизации, на основе которых строится принцип очистки газовых сред от наноразмерных аэрозольных частиц при помощи электрофизического метода очистки газовых сред
Изучение влияния аэронизации на эффективность улавливания аэрозольных частиц из воздушного потока
Разработка и создание макетного образца устройства для экспериментальных исследований
Проведение экспериментальных исследований влияния аэронизации на эффективность улавливания аэрозольных частиц из воздушного потока на макетном образце
Определение факторов, влияющих на эффективность улавливания аэрозолей из воздушного потока при наличии источника аэроионов
Работы планируется вести на экспериментальной базе лаборатории фильтрации жидкостей и газов ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

## Slide 7: 2. План реализации проекта (продолжение)
Задачи на следующие 2 года реализации проекта:
Разработка и изготовление опытного образца устройства для очистки воздуха от наноразмерных аэрозольных частиц различного происхождения
Проведение испытаний опытного образца устройства для очистки воздуха от наноразмерных аэрозольных частиц
Разработка бизнес-плана
Проведение маркетинговых исследований
Ожидаемый результат:
будет разработано устройство для очистки воздуха от наноразмерных аэрозольных частиц различного происхождения на основе электрофизического метода воздействия на фильтруемую среду
Перспективы дальнейшего использования результатов работ:
внедрение опытного образца устройства для очистки воздуха от наноразмерных аэрозольных частиц на предприятия топливно-энергетического комплекса; расширение рынка, внедрение в другие отрасли промышленности

## Slide 8
1
2
3
4
5
1
Загрязненный воздух
Чистый воздух
1 – заземленные металлические торцы воздуховода,
2 – диэлектрическая вставка,
3 – комплекс коронирующих электродов,
4 – сменная диэлектрическая вставка различной ширины,
5 – комплекс фильтрующих систем
Принципиальная схема ионно-фильтровального модуля от наноразмерных аэрозолей
5. Принцип, на котором строится работа нового устройства. Электрофизический метод очистки газовоздушных сред
Основные процессы электрофизического
метода очистки воздуха:
1 Генерация ионов
2 Зарядка аэрозолей при столкновении с ионами
3 Движение частиц в электрическом поле
4 Осаждение аэрозолей на фильтроматериале
Факторы влияющие на эффективность:
интенсивность коронного разряда
напряженность поля
- скорость потока воздуха
- свойства фильтрующего материала
- вид коронирующих электродов

## Slide 9
6. Результаты проведенных предварительных экспериментов.
Влияние скорости потока на эффективность улавливания частиц d=0.1 мкм в зависимости от напряжения
5 см/сек
25 см/сек
15 см/сек
35 см/сек

## Slide 10: 3. Потенциальный рынок
1. Атомные и тепловые 3. Медицинские учереждения
электростанции
4. Предприятия по производству
микроэлектроники
2. Химическая и металлургическая
промышленность
ТЭЦ

## Slide 11: 4. Конкуренты и преимущества
Параметр | Фильтр электрический типа ФЭКВ 2,5/2 | Электростатические фильтры ЭФВА 1,5-13 | Новая разработка
Номинальный расход фильтруемой среды (приведенный к нормальным условиям Т=20°С, P=0,1 МПа), м3/ч | 2500 | 1300 | до 3500
Эффективность очистки, не менее | 94-98% для частиц диаметром более 0,3 мкм | 93-99% для частиц диаметром более 0,3 мкм | 99,95% для частиц диаметром 10 нм
Перепад давления при номинальном расходе фильтруемой среды, Па, не более | 50 | 50 | 50
Массогабаритные характеристики: -габаритные размеры, мм, не более -масса, кг, не более | 1555х1080х1070 278 | 620x730x1170 185 | 636х636х340 12
Стоимость, руб. | 203 000 | 120 000 | 60 000

## Slide 12: Экономическая эффективность
Использование данного устройства позволит продлить ресурс эксплуатации дорогостоящих высокоэффективных аэрозольных фильтров, тем самым уменьшить затраты, связанные с их преждевременной заменой.
Высокоэффективные аэрозольные фильтры, использующиеся сегодня на АЭС являются источником большого объема радиоактивных отходов подлежащих захоронению, продлевая ресурс высокоэффективных аэрозольных фильтров уменьшается количество радиоактивных отходов.
Социально-экономические эффекты от внедрения разработанного продукта заключаются в повышении безопасности предприятий атомной, радиохимической, приборостроительной и других отраслей промышленности, в сохранении жизни и здоровья людей, улучшении экологической ситуации, снижении материало- и энергоёмкости производства.

## Slide 13
Выводы
Проведены экспериментальные исследования влияния параметров аэроионизации (систем коронирующих электродов и интенсивности создаваемого ими коронного разряда) и характеристик фильтрующей системы (диэлектрик, проводник, их комбинация) на изменение счетной концентрации и дисперсного состава модельных аэрозолей в воздушном потоке.
Установлено, что эффективность улавливания аэрозольных частиц из воздушного потока комбинированным фильтром, состоящим из системы коронирующих электродов и фильтрующим материалом, определяется совокупностью одновременного действия следующих факторов: интенсивностью коронного разряда, величиной напряженности электрического поля в промежутке, скоростью потока воздуха, характеристиками фильтрующей и электродной системы.
Определяющими являются параметры электродной системы, а именно интенсивность коронного разряда и напряженность электрического поля в промежутке, определяющие взаимодействие заряженной аэрозольной частицы с фильтрующей системой.
Определены оптимальные характеристики электродной и фильтрующей систем, при которых может быть обеспечено эффективное улавливание аэрозольных частиц из воздушного потока.
Найдены оптимальные для эффективного улавливания частиц межэлектродные расстояния между коронирующим электродом и фильтроматериалом и диапазон питающего высокого напряжения.
Полученные результаты показали эффективность применения аэроионизации для улавливания аэрозольных частиц диаметром 0,1 мкм. За счет воздействия на фильтруемую среду удалось увеличить эффективность улавливание аэрозольных частиц диаметром 0,1 мкм на «грубом» дешевом фильтроматериале с 3-5% до 90-95%, а по частицам больше 0.5 мкм с 30% до 99,99%.
При подборе параметров, влияющих на эффективность улавливания аэрозолей из воздушного потока, при использовании аэроионизации можно добиться улавливания наноразмерных аэрозольных частиц из воздущного потока.

## Slide 14: Награды и дипломы
Данная работа Гришина А.Г. была отмечена в следующих конкурсах:
Победитель конкурса министерства экономического развития Калужской области на лучший молодежный инновационный проект I место (г. Калуга, 2010 г.)
Призер молодежной программы «Инвестирование в будущее» в рамках восьмой ежегодной выставки и конференции “Russia Power 2010” (За работу "Устройство комбинированной электрофизической и фильтрационной очистки газо-воздушных сред") (г. Москва, 2010 г.)
Победитель областного конкурса имени П.М. Голубицкого (г. Калуга, 2010 г.)
Победитель Всероссийского смотра-конкурса научно-технического творчества студентов и аспирантов высших учебных заведений «ЭВРИКА-2009» 1 место по направлению «Электромеханика, энергетика и энергосберегающие технологии» ( За работу «Разработка метода электрофизического воздействия на дисперсную среду в устройствах высокоэффективной фильтрации газовых сред») (ЮРГТУ НПИ, 2009 г.)
Победитель конкурса областных стипендий имени К.Э. Циолковского за исследования по разработке нового фильтрационно-электрофизического метода очистки газовых сред от радиотоксичных и других аэрозолей (г. Калуга, 2009 г.);
На XIII Международной телекоммуникационной конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и наука», НИЯУ «МИФИ», г. Москва, 2010 г.
Доклад Гришина А.Г. «Разработка электрофизического метода аэроионной очистки газовых сред»на Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов атомной отрасли «КОМАНДА-2009» был отмечен грамотой от ОАО «СПбАЭП», г. Санкт-Петербург, 2009 г.

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты автора проекта:
Гришин Андрей Геннадьевич
grishin.andrew@gmail.com
тел. моб. +7 (903) 816-04-10
Контакты научного руководителя:
Ягодкин Иван Васильевич
yagodkin@ippe.ru, 8(48439) 9-85-27