## Slide 1: Наименование проекта «Микроволновый (СВЧ) плазмотрон вихревого типа атмосферного давления» Направление конкурса: Химия, новые материалы, химические технологии
Автор:
младший научный сотрудник
Тихонов Александр Викторович
ГНУ ВНИИ СХРАЭ
mail: ti_@list.ru
8(920)887-68-38
Конкурс молодежных научно-технических проектов
Калужской области, в рамках программы «У.М.Н.И.К.»
Обнинск, 2011

## Slide 2: 1. Актуальность и новизна проекта
В настоящее время существует острая необходимость в экономичных, простых и надежных источниках низкотемпературной чистой плазмы для применения в перспективных направления развития науки и промышленности, в том числе:
  - нанесение алмазных и алмазоподобных покрытий с целью многократного повышения долговечности пар трения, а также инструмента, оснастки и других изделий;
  - плазменные технологии газоочистки, обезвреживания и утилизации опасных и ядовитых отходов;
  - плазменно-химическая модификация поверхностей, обработка материалов и др.

## Slide 3
Широкое распространение получили различные устройства генерации плазмы на основе электрических разрядов постоянного тока, переменного тока промышленной частоты, ВЧ и СВЧ разрядов. К несомненным достоинствам СВЧ-генераторов плазмы относится создание «чистого», безэлектродного разряда (отсутствует загрязнение плазмы и обрабатываемого материала продуктами эрозии) в сочетании с гибкостью и энергетической эффективностью подвода электромагнитной энергии к рабочему телу, а так же отсутствие электрического и теплового контакта с элементами конструкции разрядной камеры. В настоящем проекте разработан один из таких плазмотронов – вихревой безэлектродный СВЧ плазмотрон атмосферного давления с температурой ионов в плазме порядка 5000-6000 К. Для него так же был создан СВЧ-источник непрерывного режима.
1. Актуальность и новизна проекта

## Slide 4: 2. Сущность проекта
Целью проекта является проведение исследований и разработка линейки микроволновых (СВЧ) плазмотронов вихревого типа атмосферного давления для широкого спектра промышленного применения. В ходе проекта будут проведены исследования физико-химических принципов работы предлагаемых приборов применительно к конкретным технологическим задачам.
В результате опытно-конструкторских работ будут изготовлены и испытаны образцы-прототипы промышленных приборов, на основе чего будет вестись поиск потенциальных заказчиков и партнеров.

## Slide 5: 3. Потенциальный рынок
В результате проведенных работ будут изготовлены и испытаны образцы-прототипы промышленных приборов. Конечный продукт по проекту – ряд моделей микроволновых (СВЧ) плазмотронов вихревого типа атмосферного давления для широкого спектра промышленного применения.
Конечным потребителем продукта будут предприятия научно-промышленной сферы в направлениях, указанных ниже. Таких потенциальных потребителей в РФ и за рубежом много, рынок далеко не насыщен.

## Slide 6
Потенциальные области применения СВЧ плазмотронов:
  Нанесение алмазных и алмазоподобных, карбидных,
  карбонитридных и т.д. пленок.
  Выращивание нанотрубок и других наноуглеродных
  материалов.
  Плазменные технологии газоочистки. Обезвреживание
  ядовитых и инфекционных выбросов и отходов.
  Очистка и стерилизация воздуха.
  Обезвреживание и утилизация опасных, ядовитых и отравляющих веществ в т.ч. пестицидов, ядохимикатов, компонентов химического и бактериологического оружия.
  Стерилизация и утилизация опасных медицинских отходов.
  Плазменно-химическая модификация поверхностей деталей из сталей, сплавов, керамики и полупроводниковых материалов (травление, азотирование, очистка, легирование и др.).
  Сварка и резка тугоплавких материалов, в т.ч. в защитной атмосфере.
  Напыление, наплавка порошковых материалов.
  Пиролиз углеводородов.
  Синтез химически чистых нанопорошков
  оксидов, карбидов, нитридов и металлов.
  Розжиг пылеугольных котлов, безмазутные
  технологии сжигания тяжелых углей.
3. Потенциальный рынок

## Slide 7: 4. Конкуренты и преимущества
Конкурентные преимущества. Основным отличием СВЧ плазмотрона атмосферного давления от других методов осуществления, например, ПХО процессов, является отсутствие необходимости использования вакуумных или реакционных камер, поскольку плазму СВЧ разряда можно поддерживать при атмосферном давлении. Таким образом, в принципе, открывается перспектива существенного увеличения спектра изделий, на которые в целях упрочнения или антикоррозионной защиты наносится алмазная пленка, т. к. появляется возможность перемещать относительно плазменной струи детали практически неограниченных размеров и сложной конфигурации.
Существующие разработки. Например, выпускаемые серийно СВЧ плазмохимические реакторы для синтеза алмазных пленок УПСА-100 имеют ограничение по размеру обрабатываемых деталей из-за использования вакуумной камеры и по скорости осаждения пленки – по причине низкого рабочего давления (0.05 – 0.15 атм). Можно ожидать, что при атмосферном давлении скорость осаждения возрастет на порядок.
Известны также попытки осуществления ПХО на лазерном плазмотроне атмосферного давления. В настоящее время максимальная скорость роста алмазной пленки, достигнутая на лазерном плазмотроне составляет ~ 120 мкм/час, однако достигнутое повышение скорости осаждения сопровождалось повышением сложности и стоимости оборудования, снижением его кпд и качества пленки.

## Slide 8: 4. Конкуренты и преимущества
Алмазный диск диаметром 57 мм толщиной 0,5 мм,
выращенный в СВЧ плазме

## Slide 9: 5. План-график реализации проекта
Примерный план-график предполагаемых основных этапов реализации проекта и описание их содержания:
Развитие экспериментальной базы, поиск и приобретение недостающих приборов и оборудования.
Разработка и изготовление СВЧ компонентов волноводного тракта.
Разработка конструкции и изготовление СВЧ плазмотрона. Проведение испытаний на атмосферном воздухе.
Создание экспериментального стенда. Проведение экспериментов с использованием различных рабочих газов (аргона, гелия, водорода и др.) и их смесей.

## Slide 10
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Тихонов Александр Викторович
ГНУ ВНИИ СХРАЭ
mail: ti_@list.ru
8(920)887-68-38
Руководитель проекта:
Иванов Игорь Анатольевич
8(910)914-20-01